## Slide 1
基于音频预处理过程漏洞的
语音识别系统攻击
李超豪 蒋沁宏

## Slide 2
(1) Compression/
(2) Time-scale modification
Sound
SR System
Preprocessing
Speech recognition (optional)
Filter
音频预处理过程
Background
Feature Extraction
Decoding

## Slide 3
(1) Compression/
(2) Time-scale modification
“the meeting is now charmed”
Preprocessing
“I’m eating a sandwich arms”
Filter
Feasibility Test – without SR
(1) Compression or (2) Time-scale modification

## Slide 4
Advanced scenario 1 – with SR
(1) Compression/
(2) Time-scale modification
Sound
SR System
Preprocessing
Speech recognition (optional)
Filter
“the meeting is now charmed”
“I’m eating a sandwich arms”
“I’m eating a sandwich arms”
Human-perceived & SR-indepentdent !!

## Slide 5
Advanced scenario 2 – with SR (white box)
(1) Compression/
(2) Time-scale modification
Sound
SR System
Preprocessing
Speech recognition (optional)
Filter
“the meeting is now charmed”
“I’m eating a sandwich arms”
“the meeting is now charmed”
Human-unperceived & SR white box

## Slide 6
Advanced scenario 3 – with SR (black box)
(1) Compression/
(2) Time-scale modification
Sound
SR System
Preprocessing
Speech recognition (optional)
Filter
“the meeting is now charmed”
“I’m eating a sandwich arms”
“the meeting is now charmed”
Human-unperceived & SR black box

## Slide 7
Background

## Slide 8
Practical Hidden Voice Attacks against Speech and Speaker Recognition Systems
Qualcomm
Google speech-to-text
Nuance
Devil’s Whisper
音频从物理世界到云端识别系统的链路中几乎不采用压缩算法或个别压缩算法
原因：不必要且会一定程度影响音频识别性能
物理世界到ASR系统链路调研

## Slide 9
Link：https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_08-1_Abdullah_paper.pdf
？
物理世界到ASR系统链路调研 —— Practical

## Slide 10
Link：https://www.qualcomm.com/media/documents/files/making-an-on-device-personal-assistant-a-reality.pdf
？
物理世界到ASR系统链路调研 —— Qualcomm

## Slide 11
Link：https://www.qualcomm.com/media/documents/files/making-an-on-device-personal-assistant-a-reality.pdf
物理世界到ASR系统链路调研 —— Qualcomm

## Slide 12
Link：https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/encoding
物理世界到ASR系统链路调研 —— Google STT
采样率限制
OPUS\MP3\FLAC
支持含有 LINEAR16
或 MULAW 编码音频
的 WAV 文件

## Slide 13
Link：https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/best-practices
物理世界到ASR系统链路调研 —— Google STT

## Slide 14
Link：https://developer.nuance.com/downloads/guidelines/Nuance%20Audio%20Input%20Specification_v11_ND.pdf
物理世界到ASR系统链路调研 —— Naunce

## Slide 15
Link：https://developer.nuance.com/downloads/guidelines/Nuance%20Audio%20Input%20Specification_v11_ND.pdf
物理世界到ASR系统链路调研 —— Naunce

## Slide 16
Based on our experience, the changing of the speech rate and the noise amplitude is quite unique to different ASR systems, e.g., a specifically tuned audio might be decoded correctly with high confidence by one ASR system, but incorrectly by the other.
物理世界到ASR系统链路调研 —— Devil
不同ASR系统对于不同变速或噪声强度调制后的音频识别效果不同

## Slide 17
压缩算法应用场景
Link: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=962750
减少传输时间（延迟），影响语音识别性能

## Slide 18
This is a totally different type of compression than what we have discussed so far in this book; with regard to audio, compression refers to a specific type of audio filter known as a compressor. Loud noises in a digital audio track can cause distortion, and likewise, quiet sounds, such as whispering, can be lost. An audio compressor can smooth out these issues in an audio track by acting as a dynamic range. By pulling down large spikes and lifting those quiet parts up, compression will ensure that the average loudness is fairly constant.
压缩算法应用场景
Link:https://books.google.com/books?id=Pa7pAwAAQBAJ&pg=PA134&lpg=PA134&dq=audio+preprocessing+compression+application&source=bl&ots=IeXGjwLNfo&sig=ACfU3U2HxovnslAT7OuZO44Aly0n_w-2VQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwin2_Hd5rnmAhXaXM0KHWAIC5gQ6AEwCHoECAoQAQ#v=onepage&q=audio%20preprocessing%20compression%20application&f=false
去除噪声

## Slide 19
压缩算法应用场景
Link: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=962750
各种常见编码方式

## Slide 20
压缩算法常见算法

## Slide 21
Key Technology
GSM: Global System for Mobile Communications coder
ADPCM编码
LPC线性预测编码
NICAM（Near Instantaneous Companded Audio Multiplex - 准瞬时压扩音频复用）

## Slide 22
Key Technology — PCM系列
PCM编码——脉冲编码调制
DPCM编码——差分脉冲编码
ADPCM编码——自适应差分脉冲编码（因子=差值的差值）
常用采样率为8KHz,16kHz,22.05kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz,192kHz
算法复杂度低，压缩比小（CD音质>400kbps），
编解码延时最短（相对其它技术），声音质量一般
PCM编码
抽样 -> 量化-> 编码
Q1：修改编码音频，使解码时出错？
Notes: DPCM：https://blog.csdn.net/weixin_41966757/article/details/80199317
pulse Code Modulation (PCM) and Adaptive Delta Pulse Code Modulation (ADPCM) are subclasses of the Microsoft waveform (.WAV) file format.
ADPCM：https://blog.csdn.net/llljjlj/article/details/80282910
如果有一种方法，可以把两点之间的差值变换到固定的几个位即可表达的范围内，那就好了！而且这种变换是实时的，并且具有自适应性和预测能力的
实现：https://wenku.baidu.com/view/3be87d02e87101f69e3195b6.html，DPCM最小方差估计
因子：每次对得到的差值用一个随着差值大小变化的数来除

## Slide 23
Key Technology — LPC系列
LPC：Linear Predictive Coding, 线性预测编码
一个语音的抽样能够用过去若干个语音抽样的线性组合来逼近。通过使实际语音抽样和线性预测抽样之间差值的平方和达到最小，能够决定唯一的一组预测系数。
压缩比大，计算量大，音质不高，廉价
Link: 1) https://blog.csdn.net/hhaowang/article/details/88776140
2) https://www.cnblogs.com/jizhiyuan/p/3748221.html
Notes: https://blog.csdn.net/hhaowang/article/details/88776140

## Slide 24
Key Technology — CELP
CELP：Code Excited Linear Prediction,码激励线性预测编码
1）利用一个线性预测（LP）模型模拟声道
2）使用（自适应的和固定的）密码本条目作为LP模型的输入（激励）
3）在“感知加权域”执行闭合搜索

## Slide 25
Key Technology - 时域压缩
针对音频PCM码流的样值进行处理，通过静音检测、非线性量化、差分等手段对码流进行压缩
算法复杂度低，声音质量一般，压缩比小（CD音质> 400kbps），编解码延时最短（相对其它技术）
G.711、ADPCM、LPC、CELP，以及发展起来的块压扩技术如NICAM、子带ADPCM（SB-ADPCM）技术

## Slide 26
Key Technology – 子带压缩
将信号分解为若干子频带内的分量之和，然后对各子带分量根据其不同的分布特性采取不同的压缩策略以降低码
根据人对声音信号的感知模型（心理声学模型）
通过对信号频谱的分析来决定子带样值或频域样值的量化阶数和其它参数选择的
带编码的复杂度要略低于变换编码，编码延时也相对较短
感知型（Perceptual）压缩编码

## Slide 27
AutoEncoder
Machine learning
https://ezgif.com/video-to-gif

## Slide 28
Key Technology
Notes: 这里面opus、speex、iLBC都是开源的，看Y轴opus有着更宽的频率支持，
mp3和AAC基本上需要44.1KB以上的采样才能用，AMR等差不多只能支持8K和16K的采样编码
Link：https://blog.csdn.net/ielife/article/details/77574290

## Slide 29
Key Technology
Dynamic Range Compression
This is a totally different type of compression than what we have discussed so far in this book; with regard to audio, compression refers to a specific type of audio filter known as a compressor. Loud noises in a digital audio track can cause distortion, and likewise, quiet sounds, such as whispering, can be lost. An audio compressor can smooth out these issues in an audio track by acting as a dynamic range. By pulling down large spikes and lifting those quiet parts up, compression will ensure that the average loudness is fairly constant.
https://books.google.com/books?id=Pa7pAwAAQBAJ&pg=PA134&lpg=PA134&dq=audio+preprocessing+compression+application&source=bl&ots=IeXGjwLNfo&sig=ACfU3U2HxovnslAT7OuZO44Aly0n_w-2VQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwin2_Hd5rnmAhXaXM0KHWAIC5gQ6AEwCHoECAoQAQ#v=onepage&q=audio%20preprocessing%20compression%20application&f=false
高幅值压缩/低幅值压缩

## Slide 30
倍速算法资料整理

## Slide 31
Overview
Reference：A Review of Time-Scale Modification of Music Signals
帮助理解：https://zhuanlan.zhihu.com/p/110278983
1）按帧分解；2）重新定位；3）重新合成
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf

## Slide 32
Key Technology
OLA (Overlap-Add)
WSOLA (Waveform Similarity-based Overlap-Add)
Phase Vocoder

## Slide 33
OLA
叠加算法
Ha：analysis hopsize
Hs：synthesis hopsize
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf

## Slide 34
OLA
叠加算法
Ha：analysis hopsize
Hs：synthesis hopsize
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf

## Slide 35
OLA
音频不连续
叠加部分信号幅值改变
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf

## Slide 36
WSOLA
Waveform Similarity Overlap-Add
Cross-correlation（“自相关”）
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf
Notes: N是总长度
上述加窗在一定程度上缓解了波形不连续（基音断裂）问题，但仍然造成了一系列失真。

## Slide 37
WSOLA
L1：拉长变口吃
L2：缩短变吞音
L3：拉长缩短交响乐的时候只会保留主要部分
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf
Notes: 原音频信号截取一帧后，通过波形相似匹配下一帧，但两个帧都包含一个瞬态的音频信号，导致合成音频失真。（伸展信号通常会出现这种瞬态加倍失真，而压缩信号则容易发生瞬态跳跃），如果你将WSOLA应用于打击乐乐器的音频，这种现象将会更加的明显，正如我们之前在OLA中提到的那样，WSOLA与OLA相反并不适合处理这些冲击瞬态信号。

## Slide 38
Phase Vocoder
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf

## Slide 39
Phase Vocoder
a.先对原音频信号进行分帧处理
b.通过STFT,对两个帧进行处理,计算其相位差,并依照
瞬时频率估计章节的内容对其进行瞬时频率估算。
c.通过瞬时频率的计算后,我们可以重构出和m+1帧没
有相位跳变的信号。
d.ISTF,也就是逆变换,重构时域信号
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf

## Slide 40
Phase Vocoder
Transients are often smeared
Phasiness：the loss of vertical phase coherence
Link：https://www.mdpi.com/2076-3417/6/2/57/pdf

## Slide 41
实验目标与内容

## Slide 42
实验目标与内容
观察不同ASR对于同一语音的识别效果
观察不同ASR对于同一语音不同倍速处理后的语音识别效果
（level 2）对一段语音部分音节做不同倍速处理后，观察不同ASR的识别效果

## Slide 43
实验Setup

## Slide 44
Okay Google, take a picture.
Okay Google, turn off the light.
……
实验流程 —— ASR识别系统
Time-scale modification
生成基础语音库
(10条)
SR System
Speech recognition
GTTS
倍速处理
(TSM库/会声会影库)
基础语音库
TSM开源算法（已完成）
会声会影商用算法（正在做）
倍速处理
CMU Sphinx
Google STT
Baidu STT
科大讯飞 STT
ASR

## Slide 45
环境搭建 —— ASR识别系统
CMU Sphinx
Google STT
Baidu STT
科大讯飞 STT
Kaldi (环境还没搭好)
DeepSeech (环境还没搭好)
科大讯飞
APPID：5e4936be
APISecret：0c54ef03a106903edf9b9fce4e82cbc9
APIKey：a1d59fcb877819cf203e7ce804d248a4
百度
AppID：18493239
API Key：T5sA7FUN2803vZfVURRG8Fz0
Secret Key：KHG7i6cS8Dksy2oSIDSGl0k1rHbC1L8L
DeepSpeech：https://github.com/mozilla/DeepSpeech
Kaldi：http://kaldi-asr.org.
Sphinx&Google：https://github.com/Uberi/speech_recognition.

## Slide 46
环境搭建 —— 其他
Google TTS文本转换：https://github.com/pndurette/gTTS
倍速处理TSM：https://github.com/Muges/audiotsm
实验室服务器：10.14.103.254 用户名：usslab 密码：db2013

## Slide 47
实验初步测试结果

## Slide 48
测试结果
指令名称 | 倍速速率 | Sphinx | GSTT | 科大讯飞 | 百度
Okay Google, take a picture. | 1 |  |  |  | 
 | 0.5 |  |  |  | 
 | 1.5 |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  | 
Okay Google, navigate to my home. | 1 |  |  |  | 
 | 0.5 |  |  |  | 
 | 1.5 |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  | 
详见表格

## Slide 49
部分结论 —— 实际干扰因素
GTTS生成语音不经过倍速处理也不能被ASR正确识别
唤醒词识别率很低
Google识别率很低（潜在因素可能包括翻墙限流、生成语音质量低等）
不同ASR对于同一倍速音频识别效果不同
不同倍速算法对ASR识别效果影响不同
不同速率对ASR识别效果影响不同（低速率与高速率影响都很大）

## Slide 50
部分结论 —— 困难与接下来工作
国外大部分API都需要信用卡注册
国内国外API免费的也存在限流的情况
目前完全实现的ASR包括GSTT与Sphinx
探究科大讯飞、百度（80%）等黑盒ASR与DeepSpeech（10%）等开源白盒ASR在不同测试环境下的识别效果
挖掘Google ASR识别率低的原因，改进现在程序效率
引入评估参数对现有和未来数据做定量分析

## Slide 51
2月23号讨论Memo

## Slide 52
未来工作
倍速算法自身机制对于语音识别影响程度的机理
随着倍速偏离正常值程度的增加，ASR识别影响程度变化的规律（线性or指数）
倍速算法在语义学或语言学上对ASR识别影响的机理（单词重叠或过慢）
细粒度执行评估实验（倍速0.5 1等变化为0.5、0.75、1、1.25、1.5、1.75、2）
挖掘Google ASR识别率低的原因，改进现在程序效率
引入评估参数对现有和未来数据做定量分析
Ps. 测试样本先不加唤醒词

## Slide 53
4月1号讨论Memo

## Slide 54
讨论内容
Paper1：“Speech Coding and Audio Preprocessing for Mitigating and Detecting Audio Adversarial Examples on Automatic Speech Recognition”
Paper2：“DOMPTEUR: Taming Audio Adversarial Examples with Psychoacoustic Compression”
结论1：压缩算法对于未考虑此类预处理过程的攻击有影响，但是对于未经过此类预处理过的语料库训练的ASR的正常功能也有影响。因此此类防御方法必须要求ASR的训练样本为经过预处理过程后的数据。
结论2：这两篇文章不管是研究的AE攻击方式，还是研究的预处理过程算法，考虑得都不全面。实验做的也不solid。

## Slide 55
讨论内容
思考1：基于预处理算法的防御方法的本质是找一个“全能滤波器”。1）此“全能滤波器是否存在？”；2）如何验证攻击不成功（悖论）？
思考2：基于预处理算法的攻击方法要比防御更直接，更不容被质疑。

## Slide 56
波形图时域细节
发现1：PV有放大突出部分的感觉
发现2：OLA时域上没什么变化
发现3：WSOLA时域上类似于平滑滤波
Ps. 准备绝对值

## Slide 57
4月10号 汇报PPT

## Slide 58
最近进展
环境搭建：1）开源模型环境搭建（沁宏详细介绍下现在卡在哪里）；2）百度、科大讯飞正常功能debug完成
思路讨论：基于预处理的防御方法详见P53-55
频谱图与波形图处理
倍速算法预处理机理研究：详见P33-P40
细粒度探究实验
Github文件整理
Notes: 1.正常功能即能识别对无处理语音样本

## Slide 59
未来工作
量化实验（代码加输出）
开源模型调试完成
部分单词倍速测试
Notes: 1.正常功能即能识别对无处理语音样本